Принимаются файлы в следующих форматах

Encapsulated PostScript (EPS) — (Level 2, Level 3). PDF (Acrobat 4.0/PDF 1.3)

Adobe InDesign CS4

Adobe Illustrator CS4

CorelDraw (не выше 14 версии)

Общие требования

Не допускается наличие цветов отличных от CMYK или Pantone

Суммарное количество красок не должно превышать допустимую норму 280%. Исключение составляют приводные кресты, в случае предоставления готовых монтажей.

Черный текст должен быть 100% К (без примеси CMY).

Разрешение растровых элементов должно лежать в пределе 225-300 dpi, для газет допустимо 150-200 dpi. Разрешение растровых элементов в цветовой модели Bitmap — не менее 600-900 dpi.

Минимальная толщина одноканальной линии — 0,05 мм (0,14 pt). Минимальная толщина линии, окрашенной более чем в одну краску — 0,18 мм (0,5 pt).

Минимальный размер одноканального текста — 5 pt. Минимальный размер текста, окрашенного более чем в одну краску — 8 pt.

Размеры макета должны соответствовать размеру изделия. В макете должны быть учтены все технологические особенности с учетом требований типографии (вылеты на подрезку 2 мм, минимальные отступы значащих элементов от края 4 мм, минимальная толщина линии и др.)

Требования к файлам PDF

PDF файл должен соответствовать стандарту PDF/X-1а или PDF/X-3.

Шрифты в файле должны быть внедрены полностью и не иметь флага "Subset".

PDF-файлы не должны содержать внедренных icc-профилей.

В файле не должно использоваться шифрование.

В файле не должны использоваться дополнительные возможности формата, не имеющие отношение к полиграфии (формы, java-скрипты, комментарии и др.)

Требования к публикациям Adobe InDesign

В случае предоставления публикации в программах верстки вывод осуществляется только после подписания заказчиком распечаток с готовых PDF файлов, полученных нашими специалистами из предоставленной публикации.

Вместе с файлом публикации должны предоставляться все шрифты и линкованные изображения, использованные в публикации.

Все растровые изображения должны быть помещены в публикацию с созданием связи (Link).

Формат растровых изображений, помещенных в публикацию — TIFF, EPS, PSD, AI и PDF.

Недопустимо использование OLE объектов.

Атрибуты Spot должны иметь только те цвета, которые должны появиться на отдельных (не CMYK) сепарациях (пантоны, лакировка).

Размер страницы в публикации должен соответствовать либо обрезному размеру изделия, с заданием нужной величины вылета за обрез (Bleed), либо дообрезному размеру.

Требования к файлам CorelDraw

Размер страницы документа должен быть с учетом полей на обрезку (Bleed).

Все тексты должны быть переведены в кривые.

Кривые не должны содержать более 1500 узлов.

Все объекты должны быть сгруппированы.

Запрещается импортировать в Corel файлы PSD и TIFF, имеющие слои.

Запрещается использовать объекты, вставленные из других приложений, с использованием механизма OLE-связей.

Запрещается использовать заливки типа Pattern Fill, Texture Fill и т.д., а также эффекты CorelDraw типа Extrude, Envelope, Lens, Transparency и т.п.

Требования к файлам Adobe Illustrator

Цветовая модель документа (document color mode) должны быть CMYK.

Все тексты должны быть переведены в кривые.

Все изображения должны быть либо внедрены (embed), либо приложены в виде отдельных файлов.